«П А М Я Т К А» ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА В ВАШЕМ ДОМОВЛАДЕНИИ, ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1.Постоянно следите за исправностью печного отопления. До начала отопительного сезона и ежемесячно во время топки дымоход необходимо очищать от сажи. Любые трещины в кладке печей и дымоходов должны своевременно устраняться. Нельзя перекаливать печи, применять для растопки керосин или бензин, а также устанавливать вплотную к топящимся печам шкафы, кровати, дрова и другие сгораемые предметы и материалы. В местах прохода через перекрытия дымоход должен отделяться от деревянных конструкций несгораемым материалом на ширину 38 см (противопожарной разделкой).Дымоходы по всей длине должны выполняться из несгораемого материала: кирпича, гончарных труб и т. д. Перед топочной дверцей на деревянном полу необходимо прибить металлический лист размером 50*70 см. Зола из печей должна заливаться водой и высыпаться в ямы не ближе 10 метров от различных строений. 2.СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Ввод электрических проводов должен выполняться через наружную стену прокладкой каждого провода в отдельной трубе, которая оконцовывается снаружи воронкой, а изнутри дома – изолирующей втулкой. Расстояние проводов ввода до земли должно быть не менее 275 см, а до кровли – 20 см. При прокладке ввода через «гусак», металлическая труба должна быть прочно укреплена, заземлена и оконцована изолирующими втулками. Расстояние от изоляторов на трубе до кровли должна быть не менее 2,5 метров. Внутренняя электропроводка должна иметь исправную изоляцию, выполнена в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок и обеспечена калиброванной защитой от короткого замыкания и перегрузки. Подключение освещения дворовых построек может выполняться от основного ввода открыто изолированными проводами с соблюдением расстояния над землей не менее 3,5 метра, а в местах проезда автотранспорта – не менее 6 метров. Прокладка проводов и кабелей в земле, а также применение различных временных электропроводок КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Нельзя электропроводку завешивать обоями, коврами, применять бумажные и теневые абажуры, а также устанавливать электрические лампы возле сгораемых материалов. 3.ПОСТОЯННО СОДЕРЖИТЕ В ЧИСТОТЕ ТЕРРИТОРИЮ ДВОРОВ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Сено, солому, другие грубые корма и сгораемые материалы необходимо складировать не ближе 15 м от дома и других строений. Хранение сена, соломы и различных сгораемых материалов на чердаках ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Нельзя пользоваться в чердачных помещениях, кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками и другими видами открытого огня. Для освещения этих помещений разрешается применять электрические фонари. 4.При пользовании примусами, керогазами, электроплитками, электроутюгами их необходимо устанавливать на несгораемые подставки, вдали от сгораемых предметов. Для керосинок и примусов применяется только осветительный керосин, который можно хранить в небьющейся посуде, емкостью не более 8 литров, с плотно закрывающейся крышкой. 5.НЕЛЬЗЯ заправлять приборы в горящем состоянии, устанавливать горящие керогазы и примусы в деревянных тамбурах, кладовых, сараях и в проходах помещений, оставлять их без присмотра или поручать присматривать за ними детям. 6.НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ И НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ИМ ИГРАТЬ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И СПИЧКАМИ Администрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского района